Progettazione e sviluppo di reti di monitoraggio e allarme sismico in aree marine prospicienti zone ad elevato rischio sismico. Prima realizzazione di un nodo nella Sicilia orientale (Osservatorio sottomarino SN-1)

### Prime osservazioni  sismologiche sottomarine di lungo termine in Sicilia orientale in un quadro geologico e geodinamico aggiornato da nuove elaborazioni e da nuovi dati

L. Beranzoli1, A. Billi2, C. Faccenna2, P. Favali1,3, F. Gasparoni4, G. Neri5

1	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma

2 	Università di Roma Tre

3 	Università di Chieti “G. D’Annunzio”

4 	Tecnomare - ENI S.p.A., Venezia

5 	Università di Messina

Il progetto ha conseguito i seguenti obiettivi:

- Valutazione del contributo originale dell’osservatorio sottomarino SN-1, realizzato e messo in opera dal progetto, al rilevamento della sismicità locale nel corso di un esperimento di lunga durata.

- Valutazione del contributo originale delle osservazioni da strumentazione sismologica di fondo mare (Ocean Bottom Seismometers and Hydrophones OBS/H).

- Valutazione dei miglioramenti ottenibili nelle localizzazioni ipocentrali dall’integrazione di dati sismologici delle reti di monitoraggio terrestri e dati da acquisiti a fondo mare.

- Aggiornamento delle conoscenze della tettonica, geodinamica e sismicità della Sicilia Orientale e dello Ionio occidentale.

Il contributo delle osservazioni sismologiche a fondo mare nel bacino ionico durante i 7 mesi di operatività (dall’ottobre 2002 all’aprile 2003) dell’osservatorio sottomarino SN-1 si è mostrato di grande originalità: queste osservazioni hanno rivelato una sismicità non riportata nei bollettini delle stazioni a terra, di moderata energia e di occorrenza regolare. L’analisi di particle motion e polarizzazione eseguita sulle forme d’onda degli eventi locali evidenzia per un numero consistente di essi direzioni di provenienza ENE e NNE rispetto al sito dell’osservatorio SN-1, lasciando ipotizzare la presenza di strutture attive e di instabilità dei margini nello Ionio a largo della Calabria meridionale. Analogamente, l’analisi di dati sismologici di fondo mare, acquisiti da una rete OBS/H operativa tra il 2000 e il 2001, hanno evidenziato una diffusa sismicità intorno alle isole Eolie non rilevata dalle reti di terra e ha contribuito alla localizzazione di eventi non localizzati in precedenza per insufficienza di dati. Sono state eseguite anche simulazioni per dimostrare i miglioramenti negli errori di localizzazione ipocentrale ottenibili nell’area dello Stretto di Messina con la presenza di punti di osservazione sottomarina.

Per favorire l’interpretazione dei dati dell’osservatorio SN-1 è stata eseguita una revisione dei dati disponibili in letteratura, sono stati acquisiti nuove osservazioni, e sono stati effettuati studi multidisciplinari con metodologie tradizionali e nuove in zone chiave dell’area di indagine: in particolare nell’aree della faglia di Tindari, della Calabria meridionale (e.g., Serre di Aspromonte), del monte Etna, dell’avampaese Ibleo e nel settore marino dello Ionio occidentale dove l’osservatorio sottomarino SN-1 ha effettuato la missione di lungo termine.

Sono stati utilizzati metodi geologici di campagna e tecniche geofisiche anche marine (e.g., rilievi geologico-strutturali di campagna, analisi della sismicità, studio di sezioni di sismica a riflessione, analisi dell’anisotropia della suscettività magnetica, misurazioni batimetriche, tecniche di imaging dei fondali) oltre a modellazione fisica in laboratorio.

I risultati più significativi della caratterizzazione dei settori chiave indicano che la faglia di Tindari fa parte di una zona trasforme che agisce come una struttura di collegamento tra i fronti in raccorciamento nel Tirreno meridionale e nello Ionio. Per l’area dell’Etna i risultati indicano che il regime tettonico regionale è responsabile prevalentemente per le eruzioni periferiche; al contrario l’effetto gravitazionale è prevalentemente all’origine delle eruzioni sommitali.

Un nuovo modello 3-D di velocità delle fasi P, con risoluzione maggiore rispetto ai modelli precedenti, ha costituito un elemento di maggior vincolo nella rideterminazione di molti meccanismi focali e della direzione dello stress. La rilocalizzazione di eventi sismici nel nuovo modello 3-D (Barberi et al., 2004) ha evidenziato andamenti in accordo con le evidenze geostrutturali. L’analisi della sismicità rilocalizzata nel modello 3-D ha consentito anche di ricalcolare i meccanismi focali che a loro volta hanno determinato una inversione dello stress meglio vincolata rispetto a studi precedenti.

I risultati ottenuti dall’inversione dello stress hanno fornito l’orientazione dei principali assi di stress in accordo con le indagini geostrutturali eseguite in precedenza, e l’orientazione degli assi principali della deformazione.

I piani di faglia risultano orientati con direzione N-S nello Stretto di Messina, e con direzione WSW-ENE nella Calabria Sud-Orientale: lo stress sismogenetico (asse σ3) attiva faglie con orientazione differente; la deformazione, risultato dell'azione di stress sulle faglie, rimane costante (indipendente dalla magnitudo) sulla stessa faglia ma cambia da un settore all’altro.

Bibliografia

Barberi G., Cosentino M.T., Gervasi A., Guerra I., Neri G., Orecchio B. (2004), "Crustal seismic tomography in the Calabrian Arc region, south Italy", Phys. Earth Planet. Int. (in press).

Billi A., Acocella V., Funiciello R., Giordano G., Lanzafame G., Neri M. (2003), “Mechanisms for ground-surface fracturing and incipient slope failure associated with the 2001 eruption of Mt Etna, Italy: analysis of ephemeral field data”, J. Volc. Geother. Res., 122: 281-294.

Lanzafame G., Neri M., Acocella V., Billi A., Funiciello R., Giordano G. (2003), “Structural features of the July-August 2001 Mount Etna eruption: evidence for a complex magmatic system”,  J. Geol. Soc., 160: 531-544.

Marani M., Gamberi F. (2004), “ Swath bathymetry as a tool for assessing seafloor faulting: the case of the northwestern Ionian Sea. Workshop on “Seismogenic faulting and seismic activity in the Calabro-Peloritan arc region: research trends and links to current investigations in other regions”, 16-17 Ottobre, Taormina.

Monna S., Frugoni F., Montuori C., Beranzoli L. and Favali P. (2005), “High quality seismological recordings from SN-1 deep seafloor observatory in the Mt. Etna reion”, G.R.L., in press.

Neri G., Barberi G., Oliva G., Orecchio B. (2004), "Tectonic stress and seismogenic faulting in the area of the 1908 Messina earthquake, south Italy", Geophys. Res. Lett., 31: 10, DOI:10.1029/2004GL019742.