Scenari dettagliati e provvedimenti finalizzati alla prevenzione sismica nell’area urbana di Catania

### Microzonazione sismica della città di Catania per il terremoto di scenario del 1693

S. Grasso1 e M. Maugeri1

1	Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di Catania

# Introduzione

Gli studi di microzonazione sismica comportano attività interdisciplinari che richiedono il contributo della sismologia, della geologia e dell’ingegneria geotecnica. Attraverso la modellazione della sorgente sismica sono stati generati accelerogrammi sintetici per il terremoto del 1693, sia in superficie che a diverse profondità. Il modello geologico della città di Catania ha consentito una migliore valutazione degli effetti di sito. La disponibilità di oltre 1000 sondaggi e di 12 siti campione ha consentito una accurata caratterizzazione geotecnica di tipo non lineare per la valutazione della risposta sismica locale.

# Risposta sismica locale

Per la valutazione della risposta sismica locale sono stati utilizzati gli accelerogrammi sintetici derivati dalla modellazione della sorgente del terremoto del 1693. Sono stati utilizzati accelerogrammi sintetici ottenuti a diverse profondità. Tali accelerogrammi sintetici sono stati impiegati come input al bedrock convenzionale fornito dal modello geologico. Per la valutazione degli effetti locali sono stati utilizzati circa 1100 sondaggi, che hanno fornito le stratigrafie utilizzate per la risposta 1-D. La caratterizzazione geotecnica del terreno è stata ottenuta mediante 12 siti campione, ove sono state eseguite prove CPT, prove SPT, prove D-H, prove SDMT, nonché prove di laboratorio RCT, CLTST e CLTxT. Le prove hanno consentito di valutare le caratteristiche non lineari del terreno in modo accurato, nonché il profilo delle velocità per ciascun sondaggio. La risposta è stata valutata per tutti i circa 1100 sondaggi disponibili.

# Microzonazione sismica

La microzonazione sismica è stata effettuata con tecniche GIS. All’interno del sistema GIS sono stati implementati i temi: carta topografica, carta geologica, sondaggi, siti campione, carta geotecnica, Vs30, transetti con accelerogrammi sintetici, carta del bedrock convenzionale, carta delle cavità, carta delle frane, carta dei siti potenzialmente liquefacibili.

L’accelerazione al bedrock convenzionale è stata definita in maglie di 40 x 40m, sulla base di relazioni di attenuazione per suoli rigidi. L’accelerazione di input al bedrock convenzionale è stata valutata scalando opportunamente gli accelerogrammi sintetici a profondità corrispondenti a quelle del bedrock sulla base della diversa distanza della maglia dalla sorgente rispetto alla distanza del ricevitore ideale dell’accelerogramma sintetico. La risposta in superficie è stata valutata con un metodo 1-D di tipo non lineare per ognuna delle maglie, in corrispondenza dei sondaggi presenti nella maglia o di quelli limitrofi che, sulla base del modello geologico avevano stratigrafia rappresentativa per la maglia considerata. La risposta è stata valutata come time-history di accelerazione, velocità e spostamento. Sono stati altresì determinati gli spettri di risposta elastici in termini di accelerazione. I risultati ottenuti sono stati implementati nel sistema GIS per la redazione della carta di microzonazione dei movimenti del terreno. Dalla carta è possibile desumere i coefficienti di amplificazione sismica locale, nonché lo spettro di progetto per gli edifici ricadenti in ciascuna cella, tenendo conto ovviamente della caratteristiche degli edifici medesimi.

Sono state altresì elaborate carte di microzonazione della stabilità dei pendii e carte del pericolo di liquefazione.

Bibliografia

Biondi G. Maugeri M. (2004). Seismic response analysis of Monte Po hill (Catania), In: Seismic Prevention of Damage for Mediterranean Cities. A Case History: the city of Catania (Italy). Editor M. Maugeri. WIT Press, Southampton.

Biondi G., Cascone E., Maugeri M. (2001): “Seismic response of submerged cohesionless slopes”. Fourth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, San Diego, California, 26-31 March, 2001.

Biondi G., Cascone E., Maugeri M. (2001): “Una procedura per la valutazione delle condizioni di stabilità sismica dei pendii costituiti da terreni incoerenti saturi”. X Congresso Nazionale “L’ingegneria Sismica in Italia”, Potenza-Matera 9-13 settembre 2001.

Biondi G., Cascone E., Maugeri M. (2002). “Flow and deformation failure of sandy slopes”. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol.22, pp. 1103-1114.

Biondi G., Cascone E., Maugeri M., Motta E. (2002). “Earthquake effects on the displacements of the liquefiable slopes”. Topic: 2.2 - “Dam and Slopes”. 12-th European Conference on Earthquake Engineering, Londra, 12-16 September 2002.

Biondi G., Condorelli A., Maugeri M., Mussumeci G. (2004). Earthquake-triggered landslide hazard in the Catania area. Risk analysis 2004, Rhodes, 27-29 Sep, 2004.

Bonaccorso R., Grasso S., Lo Giudice E., Maugeri M. (2004). Cavities and hypogeal structures of the historical part of the city of Catania. In: Seismic Prevention of Damage for Mediterranean Cities. A Case History: the city of Catania (Italy). Editor M. Maugeri. WIT Press, Southampton.

Grasso S., Maugeri M. (2003): “Influence of the Geotechnical Characterisation on the Evaluation of the Seismic Geotechnical Hazard for a Mediterranean City”. Proc. of the Fourth International Conference of Earthquake Engineering and Seismology SEE4, Tehran, Islamic Republic of Iran, May 12-14, 2003.

Grasso S., Maugeri M. (2004). The interdisciplinary activity for seismic risk analysis in a Mediterranean City. Risk Analysis 2004, Rhodes, 27-29 September 2004.

Grasso S., Maugeri M., Puglia A. (2002). Sistema informativo territoriale per la zonazione del rischio di frana nel centro abitato di Catania. Atti XXI Convegno Nazionale di Geotecnica. L’Aquila, 11-14 Settembre 2002, pp. 283-289.

Grasso, S., Maugeri, M. (2003). A GIS Model Application Supporting the Analysis of the Seismic Hazard for the Urban Area of Catania (Italy). Proc. of  the XIII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, geotechnical problems with man-made and man influenced grounds, Prague, August 25-28, 2003, vol. 2, 941-946.

Grasso, S., Maugeri, M. (2003). On the Seismic Microzonation Assessment of the city of Catania. Convegno Nazionale di Ingegneria Sismica, Genova, gennaio 2004.

Grasso, S., Maugeri, M. (2004). Vulnerability  of  physical  environment  of  the city of  Catania  using  GIS  technique. In: Seismic Prevention of Damage for Mediterranean Cities. A Case History: the city of Catania (Italy). Editor M. Maugeri. WIT Press, Southampton.

Grasso, S. Laurenzano, G. Maugeri, M. Priolo, E. (2004). Seismic response in Catania by different methodologies. In: Seismic Prevention of Damage for Mediterranean Cities. A Case History: the city of Catania (Italy). Editor M. Maugeri. WIT Press, Southampton.